## Slide 1: FPGA專題實習
名子 : 顧和庭
日期 : 2023/01/11

## Slide 2: FPGA專題實習報告
負 責 人：顧和庭
目前成員：顧和庭
報告日期：2023/01/11

## Slide 3: 作業名稱
HW4 (VGA)

## Slide 4: 專題需求
1. 需求分析
可利用FPGA板輸出VGA顯示訊號，將內容顯示在螢幕上。
2. 額外功能 (加分項)
球隨機四邊碰撞，並且球速為隨機配速。

## Slide 5: 專題需求
需求分析

## Slide 6: 專題架構
Module :
1. 除頻器 : EGO-XZ7 時脈為100MHZ ，需透過除頻器將時脈除頻
    2. 防彈跳開關 : 使用防彈跳程式使按鈕按下去時不會有彈跳現象
    3. 連接介面 : 連接螢幕端vga接口

## Slide 7: 專題架構
Schematic

## Slide 8: GIT控管

## Slide 9: 程式碼
控制球在螢幕上效果
(利用更改圓心位置，來達成使球移動之效果)

## Slide 10: 成果展示

## Slide 11: 作業名稱
HW5 (乒乓球 + VGA)

## Slide 12: 專題需求
1. 需求分析
利用FPGA板做出一乒乓球遊戲，並且輸出VGA顯示訊號，將球同時顯示在螢幕上。
2. 額外功能 (加分項)
圓形當球。

## Slide 13: 專題需求
需求分析

## Slide 14: 專題架構
Module :
1. 除頻器 : EGO-XZ7 時脈為100MHZ ，需透過除頻器將時脈除頻
2. FSM : 對擊球狀態進行判斷
3. LED燈列 : 用來顯示球的流水燈
4. vga控制器 : 用來顯示球的螢幕效果
    5. 防彈跳開關 : 使用防彈跳程式使按鈕按下去時不會有彈跳現象
    6. 七段顯示控制 : 計算分數

## Slide 15: 專題架構
Schematic

## Slide 16: GIT控管

## Slide 17: 程式碼
控制球在螢幕上效果
(利用更改圓心位置，來達成使球移動之效果)

## Slide 18: 作業名稱
HW 6, 7, 8 (和勝發一組)

## Slide 19: GIT控管
HW 6, 7, 8 的程式碼都上傳到git了
(包含最後的I2C)

## Slide 20: 需求分析
乒乓球遊戲機(增強版):
規則 :
初始由右方發球，之後輪流發球
得分條件 : (1)提前擊球 (2)未擊到球
功能:
通過UART在電腦顯示得分，且可進行模式設定 :
(1)三段速度 (2)設定獲勝分數 : 1~9 (3)變速球模式
可由鍵盤、FPGA上按鈕擊球
透過VGA、LED可顯示球體移動(HW4、5)
可雙向傳輸(HW6)

## Slide 21: 系統分析
Breakdown:

## Slide 22: 系統分析
Workflow:

## Slide 23: 專案架構
Architecture:

## Slide 24: 系統設計
module:
1.除頻器 : EGO-XZ7 板上的時脈為100MHZ ，需透過除頻器將時脈下降
2.開關防彈跳 : 使用防彈跳電路保證按鈕按下去時不會重複判定
3.system_controller : 對擊球狀態進行判斷
4.LED_action : 用來判斷LED的顯示動作
5.LED燈列 : 用來顯示LED流水燈
6.UART_RX : 用來接受來自電腦訊號
7.UART_TX : 用來發送訊號給電腦
8.Input_controller : 將接受到的訊號轉成相對的輸入
9.Output_controller : 選擇輸出的串列訊號
10.Dinout : 雙向傳輸單筆資料
11.VGA : 使用VGA顯示圖形

## Slide 25: 系統設計
設計FSM :
1.system_controller :

## Slide 26: 系統設計
設計FSM :
2.output_controller :
(1)system_FSM

## Slide 27: 系統設計
設計FSM :
2.output_controller :
(2)setting_FSM

## Slide 28: 系統設計
設計FSM :
2.output_controller :
(3)output_FSM

## Slide 29: 成果展示
設定模式:
選擇 1 進入設定速度；選擇2進入設定分數；選擇3進入模式設定，設定完成後按下ESC結束設定

## Slide 30: 成果展示
設定模式:
使用鍵盤輸入數字1，進入設定速度，接著透過選擇1、2、3，可以選擇預設好的三種速度最後按下”ENTER”設定完成

## Slide 31: 成果展示
設定模式:
使用鍵盤輸入數字2，進入設定分數，接著透過選擇1~9 可以設定分數上限
最後按下”ENTER”設定完成

## Slide 32: 成果展示
設定模式:
使用鍵盤輸入數字3，進入模式設定，可選擇一般模式或變速球模式
最後按下”ENTER”設定完成

## Slide 33: 成果展示
實際操作: